Миксер EJ-10BF

# Каталог запасных частей

1 – винт

2 – задняя крышка

3 – кольцо

4 – месильный орган

5 – дежа

Примечание:

- Не мойте миксер с помощью прямых струй воды

- Не дотрагивайтесь до переключателя мокрыми руками

- Перед мойкой и техническим обслуживанием отключайте устройство от     источника энергоснабжения

## Рис. 1. Коробка передач, рукоятка, стенд

|  | 1 – винт М5*35 2 – крышка 3 – пластина 4 – винт М5*12 (5 шт.) 5 – подшипник 6202 6 – подшипник 6201 7 – крышка подшипника 8 – винт М5*20 (4 шт.) 9 – основа 10 – задняя крышка 11 – винт М6*55 12 – окошко для вентиляции 13 – винт М5*12 14 – рукоятка 15 – стенд 16 – плата конденсатора 17 – конденсатор 18 – подставка 19 – защитный переключатель 20 – перемещающийся защитный переключатель 21 – переключатель защиты от перегрузки |
| --- | --- |

Примечание:

На фабрике детали машины смазывает. После проведения технического обслуживания необходимо добавлять смазку.

## Рис. 2. Ось

|  | 1 – крышка 2 – сальник 3 – подшипник 6204 4 – большая шестерёнка 5 – кольцо подшипника 6 – ось 7 – соединение 8 – кольцо подшипника 9 – шестерёнка 10 – разделительное кольцо (2 шт.) 11 – устройство для примыкания 12 – пружина (8 шт.) 13 – валик (4 шт.) 14 – кольцо шестерёнки 15 – кольцо пластины 6 – подшипник 6001 |
| --- | --- |

## Примечание:

- Следите за тем, чтобы все детали были установлены правильно. При повторной сборке смажьте стержни.

- Устройство соединения (7) должно плавно и без усилий подниматься и опускаться.

- Регулярно проверяйте сальник на предмет утечки.

## Рис. 3. Шестерёночная ось

|  | 1 – подшипник 6001 (2 шт.) 2 – ось 3 ключ 5*58 4 – обруч 5 – шестерёнка 7 – длинный обруч 9 – стопорное кольцо |
| --- | --- |

Примечание:

Убедитесь, что для каждой шестерёнки имеется ключ.

Рис. 4. Двигатель

|  | 1 – спираль 2 – сальник 3 – подшипник 203 (2 шт.) 4 – ключ 4*22 5 – ось 6 – переключатель 7 – пластиковый переключатель 8 – винт М4*8 ( 2шт.) 9 – винт М6*16 (4 шт.) 10 – крышка подшипника 11 – вентилятор |
| --- | --- |

Примечание:

- Если двигатель не работает, сперва проверьте источник энергоснабжения, провода, так как причиной этой неполадки могут быть испорченные провода, неподходящий уровень электрического напряжения, сломанный конденсатор. Также причиной может быть перегрузка дежи.

- Двигатель включает в себя ось, ротор и статор.

Рис. 5. Вильчатая ось

|  | 1 – ось 2 – вилка 3 – стержень (2 шт.) 4 – пружина (2 шт.) 5 – гайка (2 шт.) 6 – кольцо подшипника 7 – блокировка скорости 8 – пружина (2 шт.) 9 – стержень 10 – пластина |
| --- | --- |

Примечание:

- Переключатель скорости настроен на 3 скорости.

- Регулировка скорости производится с помощью рукоятки.

- Используйте материал для уплотнений для стержня.

Рис. 6. Устройство подъёма и спуска дежи

|  | 1 – винт (2 шт.) 2 – рукоятка 3 – пластина (2шт.) 4 – стержень тяги 5 – пластина 6 – шестерёнка 7 – усадочная пластинка 8 – винт М8*20 9 – рукав 10 – спираль 11 – опора 12 – винт 13 – рукоятка 14 – винт рукоятки 15 – райка |
| --- | --- |

Рис. 7. Вращающаяся пластина и ось замешивания

|  | 1 – ось 2 – сальник 3 – подшипник 80203 4 –защитная сетка 5 – планетарная шестерёнка 6 – вращающаяся пластина 7 – внутренняя шестерёнка 8 – крышка 9 – подшипник 6203 10 – винт М8*20 11 – кольцо |
| --- | --- |

Рис. 8. Стандартные комплектующие

1, 2, 3 – месильные органы (лопатка, крюк, венчик)

4 – дежа

Примечание:

- Месильные органы легко снимаются и устанавливаются. Нужно вставить месильный орган в ось и вращать против часовой стрелки. Чтобы снять месильный орган, нужно поворачивать его по часовой стрелке.

- Все устройства легко моются.

Эксплуатация

|  | Перед началом работы с устройством убедитесь в том, что напряжение источника энергоснабжения совпадает с напряжением устройства |
| --- | --- |
|  | Перед проверкой устройства снимите месильный орган, чтобы не повредить устройство в случае неправильного направления вращения |
|  | Прежде чем переключить скорость, остановите устройство |
|  | Месильный орган выбирается в зависимости от типа продукта: |
|  | первый (овальный) подходит для взбивания яиц и работает на высокой скорости, |
|  | второй (лопатообразный) подходит для перемешивания фарша и других типов начинок и работает на средней скорости, |
|  | третий (крюкообразный) подходит для замешивания теста. |

Неполадки и способы их устранения

| Проблема | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Ось не работает | Проблемы соединения с источником энергоснабжения | Проверить соединение |
| Дежа неправильно установлена | Неправильное направление вращения | - |
| Утечка масла | Повреждение сальника | Заменить сальник |
| Дежа с трудом поднимается и опускается | Заржавели направляющие | Почистить и смазать направляющие |
| Двигатель перегрелся, и скорость снижается | Неправильная скорость и недостаточное электрическое напряжение | Изменить скорость и проверить напряжение |
| Шум и перегрев | Недостаточная смазка | Добавить смазку |
| Месильный орган задевает дежу | Месильный орган и/или дежа деформированы | Починить или заменить |

Спецификации

Ёмкость,: 10 л

Напряжение: 220 В

Входная мощность: 600 Вт

Частота вращения:  1 инструмент – 480 об./мин., 2 инструмент – 244 об./мин., 3 инструмент  -148 об./мин.

Максимальное количество муки: 2,5 кг

Схема электрического соединения

К0 – электромагнитный переключатель

К1 – переключатель защитной крышки

К2 – переключатель перемещающейся защиты

К3 – переключатель защиты от перегрузки

К – переключатель

С – конденсатор

М – двигатель