АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНАЯ  МАШИНА мод. HDD36

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА HDD36

ОПИСАНИЕ

Автоматическая гидравлическая тестоделительная машина HDD36 – это одна из новинок в области оборудования для пищевой промышленности, разработанная и изготовленная нашей компанией в соответствии с требованиями современного рынка. Данная машина предназначена для обработки теста и идеально подходит для использования на предприятиях общественного питания, в кондитерских, в различных учреждениях и организациях, школах, столовых и т.п.

Отличительными особенностями тестоделительной машины являются:

- Внешний корпус, выполненный из нержавеющей стали и отличающийся привлекательным дизайном.

- Гидропривод, обеспечивающий плавную и бесшумную работу.

- Возможность получения до 36 тестовых заготовок за один цикл обработки, высокая производительность.

- Возможность получения тестовых заготовок массой от 30 до 100 г, широкий рабочий диапазон.

- Компоненты гидравлической системы, обладающие высоким качеством и надежностью в эксплуатации.

- Легкость в перемещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HDD-36 |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | ~ 110/220/230/240 В |
| Рабочая частота, Гц | 50/60 Гц |
| Рабочая входная мощность, Вт | 2,3 кВт |
| Диапазон массы тестовых заготовок, г | 30 ~ 100 г |
| Количество массовых заготовок, шт. | 36 шт. |
| Масса машины, кг | 200 кг |

ПРАВИЛА РАБОТЫ

- Проверьте надежность и эффективность системы заземления источника электроэнергии и непосредственно тестоделителя.

- После включения тестоделительной машины ее необходимо отрегулировать для обеспечения плавного хода. Данная операция выполняется следующим образом:

  - После подачи электропитания загорится световой индикатор тестоделителя. Поверните переключатель по часовой стрелке либо против часовой стрелки и нажмите кнопку пуска, после этого шток поршня начнет двигаться вверх и вниз.

  - При установке переключателя на центральную позицию двигатель машины остановит движение штока поршня.

- Отрегулируйте контактное положение ограничителя хода, а также давление гидравлической системы. Данная операция выполняется следующим образом:

  - Ограничитель хода, закрепленный на правой верхней стойке тестоделителя, обеспечивает управление целевой точкой посредством регулируемой пластины, соединенной, в свою очередь, с неподвижной пластиной, размыкающей сцепление. Вставьте в тестоделитель пустой противень. После соприкосновения противня с верхней частью машины убедитесь в том, что значение давления на соответствующем индикаторе составляет 8 МПа (оптимальное рабочее давление. Регулировка пластины тестоделительной машины осуществляется перед отгрузкой, непосредственно на заводе-изготовителе, поэтому данная информация приводится исключительно для мастеров, которые будут осуществлять внештатное техническое обслуживание тестоделителя).

  - Отрегулируйте перепускной клапан на соединительной пластине в зависимости от нужного значения давления гидравлической системы. Для увеличения значения поворачивайте клапан по часовой стрелке, для уменьшения значения – против часовой стрелки. Вставьте в тестоделитель пустой противень. После соприкосновения противня с верхней частью машины убедитесь в том, что значение давления на соответствующем индикаторе составляет 8 МПа (оптимальное рабочее давление. Регулировка пластины тестоделительной машины осуществляется перед отгрузкой, непосредственно на заводе-изготовителе, поэтому данная информация приводится исключительно для мастеров, которые будут осуществлять внештатное техническое обслуживание тестоделителя).

- Очистите противень, пространство под оголовком тестоделителя, а также поддон.

- Разместите взвешенное тесто в центральной части противня и установите его между оголовком и поддоном тестоделителя. По окончании обработки теста переведите шток поршня в верхнее положение и извлеките противень с полученными тестовыми заготовками. (Если масса загруженного теста ниже 1,5 кг, не размещайте его в центре противня).

- По завершении каждого рабочего дня тщательно очистите тестоделительную машину и противень, который затем помещается в чистое, защищенное место.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При обнаружении утечки смазочного масла замените сальник в точке утечки.

- В случае недостаточного давления (либо его отсутствия) проверьте исправность гидравлического ударного механизма и масляного насоса.

- В случае невозможности изменения направления хода штока поршня проверьте исправность электромагнитного клапана и переключателя.

- Запрещается мыть тестоделительную машину под прямыми струями воды.

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

| № на чертеже | Номер детали | Наименование детали | Необходимое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDD36-03 | Верхняя крышка | 1 |
| 2 | HDD36-04 | Кожух панели управления | 1 |
| 3 | HDD36-02-04 | Нажимная пластина | 2 |
| 4 | HDD36-02-05 | Пружина | 2 |
| 5 | HDD36-02-08 | Нажимной блок | 2 |
| 6 | HDD36-02-06 | Внешний кожух | 2 |
| 7 | HDD36-02-01 | Перекладина | 1 |
| 8 | HDD36-02-02 | Свинцовая оболочка | 2 |
| 9 | HDD36-05-01 | Свинцовое грузило | 2 |
| 10 | HDD36-05-02 | Грузило | 1 |
| 11 | HDD36-05-04 | Опорный диск | 1 |
| 12 | HDD36-05-09 | Опорное гнездо | 1 |
| 13 | HDD36-05-13 | Поддерживающая штанга | 36 |
| 14 | HDD36-05-05 | Суппорт приборной панели | 1 |
| 15 | HDD36-05-10 | Зубчатая рейка | 1 |
| 16 |  | Пластина с отскоком | 36 |
| 17 | HDD36-05-12 | Наружный щит | 1 |
| 18 |  | Позиционный переключатель | 2 |
| 19 | HDD36-18 | Движущаяся панель | 1 |
| 20 |  | Заводская табличка | 3 |
| 21 | HDD36-08 | Экран | 1 |
| 22 | HDD36-10-08 | Задняя крышка | 1 |
| 23 | HDD36-16 | Нижнее свинцовое грузило | 2 |
| 24 | HDD36-15 | Нижняя свинцовая оболочка | 2 |
| 25 | HDD36-13 | Гидравлический цилиндр | 1 |
| 26 | HDD36-10-06 | Нижняя плита | 1 |
| 27 |  | Маслосборник | 1 |
| 28 | 220В 1,5 кВт | Двигатель | 1 |
| 29 | 3’’ | Ножной маховичок | 4 |
| 30 | HDD36-10-07 | Фронтальная крышка | 1 |
| 31 | HDD36-10-09 | Угловой профиль | 4 |
| 32 | HDD36-12 | Зубчатая рейка | 1 |
| 33 | 02-3C60-A2 | Обменный клапан | 1 |
| 34 | 25 МПа | Измеритель давления | 1 |
| 35 | HDD36-20 | Загрузочный лоток | 1 |
| 36 | HDD36-10-03 | Лицевая панель | 1 |
| 37 | HDD36-17 | Предохранитель | 1 |
| 38 |  | Скоба | 2 |